## Slide 1: Lenguaje ensamblador MIPS

## Slide 2: MIPS
MIPS (Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages) es una familia de microprocesadores RISC desarrollada por MIPS Technologies desde 1981 y por Wave Computing desde 2017.
Usados, entre otros, en algunas consolas de videojuegos de Nintendo y Sony y sistemas empotrados como ruteadores Cisco, dispositivos Windows CE, gateways, etc.
Más información en https://en.wikipedia.org/wiki/MIPS_instruction_set

## Slide 3: MIPS
El lenguaje ensamblador MIPS es sencillo y fácil de aprender.
Principio de regularidad. Todas las instrucciones ocupan 4 bytes (32 bits).
Principio de simplicidad. Instrucciones sencillas. Solo hay 3 formatos de instrucción.

## Slide 4: Instrucciones
Clases de instrucciones:
  Aritméticas. Suma, resta, multiplicación, división.
  Transferencia de datos. Carga (load) de la memoria a un registro, almacena (store) de un registro a la memoria.
  Lógicas. AND, OR, corrimiento (shift).
  Brincos condicionales.
  Brincos incondicionales.
Hay instrucciones para números reales y para enteros.

## Slide 5: Operandos
Registros.
Memoria.

## Slide 6: Registros
Un registro es una memoria integrada en la CPU.
Tienen poca capacidad, 4 bytes (32 bits) en MIPS, pero de acceso muy rápido.
32 registros enteros: $s0-$s7, $t0-$t9, $a0-$a3, $v0-$v1, $zero, $gp, $fp, $sp, $ra, $at.
32 registros float: $f0-$f31.
Se usan para guardar valores temporales y resultados de operaciones aritméticas.
En ese curso veremos solo instrucciones y registros enteros.

## Slide 7: Registros

## Slide 8: Memoria
Se usa para guardar variables.
MIPS usa byte addressing.
La memoria es un arreglo de bytes.
La dirección de una palabra es la dirección de su primer byte.

## Slide 9: Memoria
Las palabras son de 4 bytes (32 bits).
Los registros son de 4 bytes (32 bits).
La memoria está alineada. Las palabras deben comenzar en direcciones que son múltiplo de 4.

## Slide 10: Memoria
MIPS se puede configurar por hardware como big–endian o little–endian.
Se usan 32 bits para direccionar la memoria.
La memoria tiene:
232 bytes con direcciones desde 0 hasta 232 – 1.
230 palabras con direcciones desde 0 hasta 232 – 4.

## Slide 11: Registros vs memoria
La mayoría de las CPUs modernas mueven las variables de la memoria principal a los registros, operan sobre ellos y regresan el resultado a la memoria.
A esto se le conoce como arquitectura load/store.
MIPS emplea arquitectura load/store.

## Slide 12: Instrucciones aritméticas
add – suma de registros con overflow.
addu – suma de registros sin overflow.
addi – suma inmediata con overflow.
addiu – suma inmediata sin overflow.
sub, subu – restas con/sin overflow.
div, divu – divisiones con/sin overflow.
mult, multu – multiplicaciones con/sin overflow.

## Slide 13: Instrucciones aritméticas
Las sumas tienen 3 operandos.
El orden de los operandos es fija (primero el operando destino y luego los fuentes).
Hay dos tipos de sumas:
Suma de registros: los dos operandos fuentes son registros.
Suma inmediata: el primer operando es un registro y el segundo es una constante.

## Slide 14: Instrucciones aritméticas
Ejemplos de sumas de registros:
add $r0, $r1, $r2 # $r0  $r1 + $r2
addu $r0, $r1, $r2 # $r0  $r1 + $r2
$r0, $r1 y $r2 son registros con números de 32 bits con signo.
La diferencia entre add y addu es que, si la suma genera overflow, add lo indica y addu lo ignora.

## Slide 15: Instrucciones aritméticas
Ejemplos de sumas inmediatas.
addi $r0, $r1, 20 # $r0  $r1 + 20
addiu $r0, $r1, 0x20 # $r0  $r1 + 32
$r0 y $r1 son registros con signo, la constante es de 16 bits con signo en base 8, 10 o 16.
La diferencia entre addi y addiu es que, si la suma genera overflow, addi lo indica y addiu lo ignora.

## Slide 16: Instrucciones aritméticas
Las restas sub y subu funcionan de la misma manera.
sub $r0, $r1, $r2 # $r0  $r1 – $r2
subu $r0, $r1, $r2 # $r0  $r1 – $r2
$r0, $r1 y $r2 son registros con signo.
La diferencia entre sub y subu es que, si la resta genera overflow, sub lo indica y subu lo ignora.

## Slide 17: Instrucciones aritméticas
Las divisiones y multiplicaciones tienen dos argumentos.
Dejan el resultado en dos registros especiales: LO y HI.
Hay instrucciones para copiar datos de LO y HI a los registros normales.

## Slide 18: Instrucciones aritméticas
mult $r0, $r1 # $r0 x $r1
multu $r0, $r1 # $r0 x $r1
$r0 y $r1 tienen números con signo.
LO tiene los 32 bits bajos del producto.
HI tiene los 32 bits altos del producto.
La diferencia entre mult y multu es que, si el producto genera overflow, mult lo indica y multu lo ignora.

## Slide 19: Instrucciones aritméticas
div $r0, $r1 # $r0 / $r1
divu $r0, $r1 # $r0 / $r1
$r0 y $r1 tienen números con signo.
LO tiene el cociente ($r0 DIV $r1).
HI tiene el residuo o módulo ($r0 MOD $r1).
La diferencia entre div y divu es que, si la división genera overflow, div lo indica y divu lo ignora.

## Slide 20: Transferencia desde LO/HI
mflo – mueve el valor de LO a un registro regular.
mfhi – mueve el valor de HI a un registro regular.
mflo $r # $r  LO
mfhi $r # $r  HI

## Slide 21: Uso de la memoria
Por convención, los sistemas basados en MIPS dividen la memoria en 3 segmentos:
Segmento de texto (text segment).
Segmento de datos (data segment).
Segmento de pila (stack segment).

## Slide 22: Segmento de texto
El segmento de texto, que comienza a partir de la dirección 40000016, es donde se guarda el código del programa.
En los programas, el segmento de texto se marca por medio de la directiva .text.

## Slide 23: Segmento de datos
El segmento de datos, que comienza en la dirección 1001000016, es donde se guardan los datos. Se indica por medio de la directiva .data.
A su vez, el segmento de datos consta de dos partes:
Datos estáticos. Contiene variables de tamaño fijo y que necesitan ser accesados durante todo el programa. Por ejemplo, variables globales.

## Slide 24: Segmento de datos
Datos dinámicos. Contiene variables que se crean durante el programa. Por ejemplo, espacio asignado con malloc en C, u objetos creados en Java.

## Slide 25: Segmento de pila
El segmento de pila, que comienza en la dirección 7FFFFFFC16, es donde se guardan los stack frames.

## Slide 26: Uso de la memoria

## Slide 27: Transferencia de datos
lw – mueve (carga) una palabra (4 bytes) de la memoria a un registro.
sw – mueve (almacena) el valor de un registro (4 bytes) a la memoria.

## Slide 28: Transferencia de datos
lw $r0, C($r1) # $r0  Mem[$r1 + C]
Copia (carga – load) una palabra (4 bytes) de la memoria a un registro.
$r0 es el registro destino.
$r1 es el registro base.
C es el offset.
La dirección de la palabra (de su primer byte) en la memoria está dado por $r1 + C.

## Slide 29: Transferencia de datos
sw $r0, C($r1) # Mem[$r1 + C]  $r0
Copia (almacena – store) una palabra (4 bytes) de un registro a la memoria.
$r0 es el registro fuente.
$r1 es el registro base.
C es el offset.
La dirección de la palabra (de su primer byte) en la memoria está dado por $r1 + C.

## Slide 30: Variables
Las variables se guardan en la memoria en el segmento de datos.
Para hacer operaciones con ellas hay que pasarlas a los registros (arquitectura load/store).
MIPS maneja varios tipos de variables.
En ese curso solo se verán enteros, arreglos de enteros y strings.

## Slide 31: Variables enteras
Un entero se declara así:
x: .word 17
x es una etiqueta y funciona como nombre de la variable.
La directiva .word está reservando una palabra (4 bytes).
El número 17 es el valor inicial.
Otra forma es ver a x como un apuntador al primer byte de una palabra que contiene al 17.

## Slide 32: Variables enteras
Para usar una variable hay que pasarla a un registro:
Hay al menos dos formas.
Una:
la $t0, x # $t0 tiene la dirección de x
lw $t1, 0($t0) # $t1 tiene el valor de x
Otra:
lw $t1, x # $t1 tiene el valor de x

## Slide 33: Variables enteras
Para guardar un registro en una variable hay al menos dos formas.
Una:
la $t0, x # $t0 tiene la dirección de x
sw $t1, 0($t0) # Se actualiza la memoria con el valor de $t1
Otra:
sw $t1, x # Se actualiza la memoria con el valor de $t1

## Slide 34: Variables enteras
Los arreglos de enteros se verán más adelante.

## Slide 35: Ejemplo
Generar el código MIPS para:
f = (g + h) – (i + j)
Actualizando en la memoria la variable f.

## Slide 36: Ejemplo
.data
f: .word -1
g: .word 10
h: .word 17
i: .word 12
j: .word -10

## Slide 37: Ejemplo
.text
la $t0, g # dirección de g
lw $s1, 0($t0) # valor de g
la $t0, h # dirección de h
lw $s2, 0($t0) # valor de h
la $t0, i # dirección de i
lw $s3, 0($t0) # valor de i
la $t0, j # dirección de j
lw $s4, 0($t0) # valor de j

## Slide 38: Ejemplo
# f = (g + h) – (i + j)
add $t0, $s1, $s2 # $t0  g + h
add $t1, $s3, $s4 # $t1  i + j
sub $s0, $t0, $t1 # $s0  $t0 - $t1
# actualizar f
la $t0, f
sw $s0, 0($t0)

## Slide 39: Strings
Un string se declara así:
mssg: .asciiz “Hola mundo”
mssg es una etiqueta y funciona como el nombre del string.
La directiva .asciiz indica que es un string terminado en nulo (ASCII 0).
“Hola mundo” es el valor inicial.
Los strings se guardan empacados, 4 caracteres en una palabra.

## Slide 40: Strings
El uso más común de los strings es para imprimir mensajes en la consola.
Para imprimir un string:
Obtener la dirección.
la $t0, mssg
Hacer una llamada al sistema con syscall.

## Slide 41: Llamadas al sistema
MIPS no tiene instrucciones de entrada y salida.
MIPS ofrece llamadas al sistema a través de la instrucción syscall.
Las llamadas permiten leer del teclado, escribir a la consola y manejar archivos del sistema.
Para hacer una llamada, se carga el número de llamada en $v0 y los argumentos en $a0 – $a3.
Las llamadas que regresan un valor lo hacen en $v0.

## Slide 42: Llamadas al sistema

## Slide 43: Ejemplo
Hacer un programa completo en MIPS para el siguiente código en C:
int x = 10
int y = 7
int z = x + y
printf(“La suma es: %d\n”, z);

## Slide 44: Segmento de datos
.data
x: .word 10
y: .word 7
z: .word -1
m: .asciiz “La suma es: ”
enter: .asciiz “\n”

## Slide 45: Segmento de texto
.text
# carga x y y, hace la suma y la guarda en z
lw $t0, x
lw $t1, y
add $t2, $t0, $t1
sw $t2, z

## Slide 46: Segmento de texto
# imprime el string “La suma es:”
addi $v0, $zero, 4
la $a0, m
syscall
# imprime la suma
addi $v0, $zero, 1
add $a0, $zero, $t2
syscall
# imprime el enter
addi $v0, $zero, 4
la $a0, enter
syscall

## Slide 47: Segmento de texto
# exit
addi $v0, $zero, 10 # servicio stop
syscall

## Slide 48: Seudo-instrucciones
Son instrucciones que un programa ensamblador reconoce pero que no existen en la definición del ISA.
El ensamblador mapea cada seudo-instrucción a dos o mas instrucciones reales.
Se usan para comodidad de los programadores.
Algunas seudo-instrucciones no son standard. Dependen de cada programa ensamblador.

## Slide 49: Seudo-instrucciones
Por ejemplo, la seudo-instrucción li (carga inmediata – load immediate) se usa para asignar una constante a un registro:
li $r, 17
Un programa ensamblador la puede traducir a la siguiente instrucción básica:
addiu $r, $zero, 17

## Slide 50: Seudo-instrucciones
Otra seudo-instrucción útil es move. Sirve para copiar un registro a otro:
move $r1, $r2
Un programa ensamblador la puede traducir a la siguiente instrucción básica:
addu $r1, $r2, $zero

## Slide 51: Seudo-instrucciones
Algunas seudo-instrucciones que veremos:

## Slide 52: Lenguaje máquina
El lenguaje de máquina es lenguaje binario.
El hardware solo entiende bits.
El ensamblador traduce cada instrucción de lenguaje ensamblador a lenguaje de máquina.
Por ejemplo, la instrucción
add $t0, $s1, $s2
se traduce en binario a
000000100011001001001000001000002
 0232482016

## Slide 53: Lenguaje máquina
00000010001100100100100000100000 se descompone en los siguientes campos:
000000 es el código de todas las instrucciones R.
10001 es el número del registro $s1.
10010 es el número del registro $s2.
01001 es el número del registro $t0.
00000 es el campo shamt (add no lo usa).
100000 es el código de la suma de registros.

## Slide 54: Lenguaje máquina
En general, la instrucción
add destino, fuente1, fuente2
genera el código máquina
000000fffffgggggddddd00000100000
donde:
000000 es el código de todas las instrucciones R.
fffff es el número del registro fuente 1.
ggggg es el número del registro fuente 2.
ddddd es el número del registro destino.
00000 es el shamt (add no lo usa).
100000 es el código de la suma de registros.

## Slide 55: Formatos de instrucción
En MIPS hay 3 formatos de instrucción:
Formato R. Todos los operandos son registros.
Formato I. Hay un operando inmediato (número).
Formato J. La instrucción es un brinco (jump).

## Slide 56: Formatos de instrucción
Ejemplos:
Formato R.
add $t0, $s1, $s2 # $t0 = $s1 + $s2
Formato I.
addi $t0, $s1, C # $t0 = $s1 + C [número de 16 bits]
Formato J.
j C # brinca a C [dirección de 26 bits]

## Slide 57: Formatos de instrucción
Fuente: https://en.wikipedia.org/wiki/MIPS_instruction_set#MIPS_instruction_formats

## Slide 58: Ejemplos
Fuente: COD 5, p. 85

## Slide 59: Operaciones lógicas
Operan sobre números.
Principales operaciones lógicas.
Fuente: COD 5, p. 87

## Slide 60: Operaciones lógicas
sll – corrimiento (shift) a la izquierda.
Ejemplo:
sll $t2, $s0, 4 # en C: t2 = s0 << 4
Si $s0 vale 9:
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1001
$t2 valdrá 144 (9 x 24)
0000 0000 0000 0000 0000 0000 1001 0000

## Slide 61: Operaciones lógicas
Código binario generado por sll $t2, $s0, 4:

## Slide 62: Operaciones lógicas
Otras operaciones lógicas:
Corrimiento a la izquierda variable.
sllv $r0, $r1, $r2 # $r0  $r1 << $r2
Corrimiento a la derecha.
srl $r0, $r1, C # $r0  $r1 >> C

## Slide 63: Operaciones lógicas
Corrimiento a la derecha variable.
srlv $r0, $r1, $r2 # $r0  $r1 >> $r2
AND.
and $r0, $r1, $r2 # $r0  $r1 & $r2
andi $r0, $r1, C # $r0  $r1 & C
OR.
or $r0, $r1, $r2 # $r0  $r1 | $r2
ori $r0, $r1, C # $r0  $r1 | C

## Slide 64: Operaciones lógicas
xor $r0, $r1, $r2 # r0  $r1 ^ $r2
xori $r0, $r1, C # r0  $r1 ^ C
nor $r0, $r1, $r2 # r0  $r1 nor $r2
Se puede usar como operador not
nor $r0, $r1, $zero # r0  not $r1
(a + 0)’  a’ . 1  a’

## Slide 65: Operaciones lógicas
¿Para qué sirven las operaciones lógicas?
Los corrimientos a la izquierda (sll y sllv) son una manera rápida de multiplicar un número por una potencia de 2.
Los corrimientos a la derecha (srl y srlv) son una manera rápida de dividir un número entre una potencia de 2.
El and, or y los corrimientos se pueden usar para extraer y guardar datos dentro de un número.

## Slide 66: Operaciones lógicas
Ejemplo de extracción de un dato.
Dado un número binario.
x = 11100101
Se desea extraer la información que está en los bits 2 al 5.
Recordar que los bits se numeran de derecha a izquierda.

## Slide 67: Operaciones lógicas
Dato original.
x = 11100101
Se hace un AND con la máscara 00111100:
t = x & 00111100
Ahora t vale 00100100
Se hace un corrimiento a la derecha:
t = t >> 2
Ahora t vale 00001001 y es lo que se deseaba.

## Slide 68: Operaciones lógicas
Ejemplo de guardar datos en un número.
Guardar los siguientes datos en un número binario de 16 bits:
101 en los bits 1 al 3.
0111 en los bits 8 al 11.
11 en los bits 14 y 15.
Dejando los demás en 0.

## Slide 69: Operaciones lógicas
101 en los bits 1 al 3:
t = 0000000000000101 << 1
Ahora t vale 0000000000001010.
0111 en los bits 8 al 11:
Se hace un OR con la máscara 011100000000
t = t | 011100000000
Ahora t vale 0000011100001010

## Slide 70: Operaciones lógicas
11 en los bits 14 y 15.
Se hace un OR con la máscara 1100000000000000.
t = t | 1100000000000000
Ahora t vale 1100011100001010 que es lo que se deseaba.

## Slide 71: Operaciones lógicas
Para hacer máscaras recordar:
x AND 0 = 0
x AND 1 = x
x OR 0 = x
x OR 1 = 1

## Slide 72: Instrucciones de control
Alteran el flujo de control.
En otras palabras, cambian la siguiente instrucción que será ejecutada.
Brincos condicionales (branches).
Brincos incondicionales (jumps).

## Slide 73: Brincos condicionales
En MIPS hay dos instrucciones de brinco condicional:
beq $s, $t, C # brinca a la dirección C si $s == $t
bne $s, $t, C # brinca a la dirección C si $s != $t

## Slide 74: Brincos condicionales
Ejemplo:
C:
if (i == j)
h = i + j;
MIPS:
bne $t1, $t2, L1 # $t1: valor de i, $t2: valor de j
add $t0, $t1, $t2 # $t0: valor de h
L1: …

## Slide 75: Brincos incondicionales
En MIPS hay tres instrucciones de brinco incondicional:
j C # brinca a la dirección C
jr $r # brinca a la dirección guardada en $r
jal C # llama al procedimiento que comienza en C
# la dirección de regreso se guarda en $ra
# es decir, se regresa con jr $ra

## Slide 76: Ejemplo de jump
C:
if (i != j)
h = i + j;
else
h = i – j;
MIPS:
bne $s1, $s2, L1 # $s1 = i, $s2 = j
sub $s0, $s1, $s2 # $s0 = h
j L2 # brinca al final
L1: add $s0, $s1, $s2 # $s0 = h
L2: …

## Slide 77: Ejemplo de jal y jr
C:
main()
{
…
foo ();
…
}
void foo ()
{
…
}

## Slide 78: Ejemplo de jal y jr
MIPS:
…
jal foo # brinca a foo, guarda la dirección de
… # regreso en el registro $ra
foo: …
…
jr $ra # regresa al programa principal

## Slide 79: Brincos
MIPS tiene beq (brinca si es igual) y bne (brinca si no es igual).
¿Y si la condición es if (i < j)?
Hay dos soluciones:
Usar una seudo-instrucción (código más entendible).
Usar la instrucción básica slt (código no tan entendible).

## Slide 80: slt
Set if less than:
slt $t0, $t1, $t2
$t0 vale 1 si $t1 es menor que $t2 y vale 0 en otro caso.
Equivale en seudo C a
$t0 = ($t1 < $t2)
slt se usa junto con beq o bne para condiciones tipo if (i < j) o if (i <= j).

## Slide 81: Un ejemplo de slt
C:
if (i < j)
h = i + j;
else
h = i – j;
MIPS:
slt $s3, $s1, $s2 # $s1 = i, $s2 = j $s3 = i < j
beq $s3, $zero, L1 # $zero siempre vale 0
add $s0, $s1, $s2 # then h = i + j
j L2 # brinca al final
L1: sub $s0, $s1, $s2 # else h = i – j
L2: …

## Slide 82: Otro ejemplo de slt
C:
if (i <= j)
h = i + j;
else
h = i – j;
MIPS:
beq $s1, $s2, L3 # brinca si $s1 == $s2
slt $s3, $s1, $s2 # checa su $s1 < $s2
beq $s3, $zero, L1 # $zero siempre vale 0
L3: add $s0, $s1, $s2 # then h = i + j
j L2 # brinca al final
L1: sub $s0, $s1, $s2 # else h = i – j
L2: …

## Slide 83: Seudo-instrucciones de brincos
Algunas seudo-instrucciones de brincos:

## Slide 84: Un ejemplo
C:
if (i < j)
h = i + j;
else
h = i – j;
MIPS:
blt $s1, $s2, L1 # $s1 = i, $s2 = j
sub $s0, $s1, $s2 # else h = i – j
j L2 # brinca al final
L1: add $s0, $s1, $s2 # then h = i + j
L2: …

## Slide 85: Otro ejemplo
C:
if (i <= j)
h = i + j;
else
h = i – j;
MIPS:
ble $s1, $s2, L1 # $s1 = i, $s2 = j
sub $s0, $s1, $s2 # else h = i – j
j L2 # brinca al final
L1: add $s0, $s1, $s2 # then h = i + j
L2: …

## Slide 86: Traducción mecánica de ciclos
Dado un ciclo while, do-while, for en C o Java, traducirlo a MIPS.
Es una de las primeras tareas al diseñar un compilador.

## Slide 87: Ciclo while
while (condición) {
instrucciones;
}
Seudo MIPS:
L1: if condicion == false goto L2
instrucciones
goto L1
L2: …

## Slide 88: Ejemplo de while
while (i <= j) {
instrucciones;
}
L1: bgt $s0, $s1, L2 # $s0 = i, $s1 = j
instrucciones
j L1
L2: …

## Slide 89: Ciclo for
for (precondición; condición; postcondición) {
instrucciones;
}
Seudo MIPS:
precondición
L1: if condición == false goto L2
instrucciones
postcondición
j L1
L2:

## Slide 90: Ejemplo de for
for (int i = 0; i < 10; i++) {
instrucciones;
}
li $t0, 0 # $t0 = i
L1: bge $t0, 10, L2 # if i >= 10 goto L2
instrucciones
addi $t0, $t0, 1 # i++
j L1
L2: …

## Slide 91: Ciclo do-while
do {
instrucciones;
} while (condición);
Seudo MIPS:
L1: instrucciones
if condición == true goto L1
…

## Slide 92: Ejemplo de do-while
do {
instrucciones;
} while (i == j);
L1: instrucciones
beq $t0, $t1, L1 # $t0 = i, $t1 = j
…

## Slide 93: Arreglos de enteros
Se declaran en el segmento de datos usando la directiva .word.
Ejemplo
a: .word 7, 2, 1, 9, 10 # arreglo
n: .word 5 # tamaño

## Slide 94: Arreglos de enteros
Para accesar los elementos:
la $t0, a # $t0 tiene la dirección de a[0]
lw $s0, 0($t0) # $s0 = a[0]
lw $s1, 4($t0) # $s1 = a[1]
lw $s2, 8($t0) # $s2 = a[2]
…
Notar que el offset debe ser una constante.

## Slide 95: El primer ejemplo
swap(int v[], int k)
{ int temp;
temp = v[k]
v[k] = v[k+1];
v[k+1] = temp;
}
swap:
muli $v0, $a1, 4
add $v0, $a0, $v0
lw $t7, 0($v0)
lw $s0, 4($v0)
sw $s0, 0($v0)
sw $t7, 4($v0)
jr $ra

## Slide 96: El primer ejemplo
swap:
muli $v0, $a1, 4 # v0  a1 x 4, a1 tiene el valor de k
add $v0, $a0, $v0 # v0  a0 + v0, a0 apunta a v[0], v0 apunta a v[k]
lw $t7, 0($v0) # t7  mem[v0], t7 tiene el valor de v[k]
lw $s0, 4($v0) # s0  mem[v0 + 4], t7 tiene el valor de v[k + 1]
sw $s0, 0($v0) # mem[v0]  s0, s0 se guarda en v[k]
sw $t7, 4($v0) # mem[v0 + 4]  t7, t7 se guarda en v[k + 1]
jr $ra # return

## Slide 97: El primer ejemplo
En C
swap (int v[], int k)
{
int t1 = v[k];
int t2 = v[k + 1];
v[k] = t2;
v[k + 1] = t1;
}

## Slide 98: Ejemplo 1
Generar el código MIPS para:
a[12] = h + a[8]
Suponiendo que el valor de h está en $s2 y que la dirección del arreglo a está en $s3.

## Slide 99: Ejemplo 1
# a[12] = h + a[8]
lw $t0, 32($s3) # t0  a[8]
add $t0, $s2, $t0 # t0  h + a[8]
sw $t0, 48($s3) # a[12]  t0

## Slide 100: Ejemplo 2
Traducir a MIPS el siguiente código en C:
while (save[i] == k)
i++;
Suponiendo que:
i está en $s3, k en $s5 y la dirección del arreglo save está en $s6.

## Slide 101: Ejemplo 2
Loop:
sll $t1, $s3, 2 # $t1 = i * 4
add $t1, $t1, $s6 # $t1 = address of save[i]
lw $t0, 0($t1) # $t0 = save[i]
bne $t0, $s5, Exit # go to Exit if save[i] ≠ k
addi $s3, $s3, 1 # i = i + 1
j Loop # go to Loop
Exit:

## Slide 102: Ejemplo 3
Traducir a MIPS este código en C:
int a[] = {7, 10, 2, 9, 8};
int i, n = 5, suma = 0;
for (i = 0; i < n; i++) {
suma += a[i];
}
printf(“La suma es: %d\n”, suma);

## Slide 103: Segmento de datos
.data
a: .word 7, 10, 5, 9, 8
n: .word 5
suma: .word 0
mssg: .asciiz “La suma es: ”
enter: .asciiz “\n”

## Slide 104: Segmento de texto
# Parte inicial
.text
li $t0, 0 # i
lw $t1, n # t1 = n
li $t2, 0 # suma
la $t3, a # t3 = &a[0]

## Slide 105: Segmento de texto
# Ciclo de suma
for: bge $t0, $t1, fin
lw $t4, 0($t3) # t4 = a[t3]
add $t2, $t2, $t4 # suma
addi $t0, $t0, 1 # i++
addi $t3, $t3, 4 # apuntador
j for

## Slide 106: Segmento de texto
# actualiza suma en la memoria
fin: la $t5, suma
sw $t2, 0($t5)

## Slide 107: Segmento de texto
# Imprime
li $v0, 4 # print mssg
la $a0, mssg
syscall
li $v0, 1 # print suma
move $a0, $t2
syscall
li $v0, 4 # print enter
la $a0, enter
syscall

## Slide 108: Segmento de texto
# stop
li $v0, 10
syscall

## Slide 109: Llamadas a funciones
En lenguajes de alto nivel (C, Java) las llamadas a procedimiento son transparentes al usuario.
En ensamblador, el programador debe implementar las llamadas y retorno de procedimiento.
Las llamadas y regreso de procedimiento involucran manejar bloques de memoria llamados call frames o stack frames.
Los frames se guardan en el segmento de pila.

## Slide 110: Llamadas a funciones
Hay dos componentes en una llamada:
  La función que invoca o llamador (caller).
  La función invocada o llamada (callee).
Ejemplo
void main() // llamador
{
foo();
}
void foo() // llamado
{
}

## Slide 111: En MIPS
.text
…
jal foo # brinca a foo, guarda la dirección
… # de regreso en el registro $ra
foo: …
…
jr $ra # regresa al programa principal

## Slide 112: Llamadas a funciones
La instrucción jal no puede tener argumentos.
No hay un equivalente a:
a = foo(x, y, z);
Los argumentos se pasan en registros antes de llamar a jal.
De la misma forma no hay un equivalente a:
return w;
La función llamada debe regresar valores en los registros.

## Slide 113: Llamadas a funciones
Por convención los registros $a0, $a1, $a2 y $a3 se usan para pasar argumentos.
Y los registros $v0 y $v1 para regresar valores al llamador.

## Slide 114: Llamadas a funciones
¿Una función tiene derecho a que los registros mantengan su valor después de llamar a otra función?
# antes de la llamada
li $t0, 77
# llamada
jal foo
# después de la llamada
addi $t1, $t0, $zero

## Slide 115: Registros
Hay una convención de que registros deben ser guardados por el llamado.
El llamador tiene derecho a esperar que esos registros mantengan su valor después de hacer una llamada a una función.

## Slide 116: Registros

## Slide 117: Registros
El llamador si tiene derecho a esperar que los registros $s0 a $s7, $gp, $sp y $fp mantengan sus valores después de una llamada.
Si al llamador le interesa preservar el valor de algún otro registro debe guardarlo antes de llamar a la función.
El llamado debe guardar los registros que vaya a usar y dejarlos como estaban antes de regresar.
Además, si el llamado a su vez llama a otra función debe guardar el registro $ra.

## Slide 118: Stack frame
El llamado utiliza una estructura llamada stack frame para guardar esos registros.
Los stack frames se guardan en el segmento de pila.
El stack frame guarda:
  Argumentos (a partir del quinto) al procedimiento.
  Los registros que se deben preservar.
  Las variables locales al procedimiento.
Se puede usar el frame pointer ($fp) para accesar datos en el stack frame.

## Slide 119: Stack frame

## Slide 120: Antes de la llamada
El llamador hace lo siguiente:
Pasar argumentos. Por convención, los primeros 4 argumentos van en $a0 a $a3. Los demás argumentos se pasan en la pila.
Guarda los registros. No hay garantía que $a0 a $a3 ni $t0 a $t9 mantengan su valor después de la llamada. Si el llamador espera usar alguno de esos registros, debe salvarlos en la pila.
Ejecuta una instrucción jal. La dirección de regreso se guarda en $ra automáticamente.

## Slide 121: Después de la llamada
El llamado, antes de correr, hace lo siguiente:
Reservar espacio para el frame, restándole al stack pointer el tamaño del frame.
Salvar los registros $s0 a $s7 si es que se usan en el procedimiento. $fp debe salvarse, $gp debe salvarse si se usa y $ra solo en caso de que la función haga a su vez una llamada.
Dejar a $fp apuntando al comienzo del frame, sumando al stack pointer el tamaño del frame menos 4.

## Slide 122: Antes de regresar
Antes de regresar, el llamado hace lo siguiente:
Si el llamado regresa un valor, guardar el valor en $v0.
Restaurar los registros que se salvaron al comienzo.
Eliminar (pop) el stack frame sumándole el tamaño del frame al stack pointer.
Brincar a la dirección almacenada en $ra.

## Slide 123: Ejemplo
Traducir a MIPS el siguiente código en C:
void main()
{
int valor = foo(7, 10, 5, 4);
printf(“%d\n”, valor);
}
int foo (int g, int h, int i, int j)
{
int f = (g + h) – (i + j);
return f;
}

## Slide 124: Segmento de datos
.data
valor: .word 0
mssg: .asciiz “El valor es: ”

## Slide 125: Segmento de texto
# Guarda los argumentos y hace la llamada
.text
li $a0, 7
li $a1, 10
li $a2, 5
li $a3, 4
jal foo

## Slide 126: Segmento de texto
# Después de la llamada se actualiza valor y se imprime el mensaje y el valor.
move $t0, $v0 # foo regresa la suma en $v0
sw $t0, valor # actualiza valor
li $v0, 4 # print mssg
la $a0, mssg
syscall
li $v0, 1 # print valor
move $a0, $t0
syscall
li $v0, 10 # stop
syscall

## Slide 127: Segmento de texto
# Prólogo de la función.
# Reserva espacio en la pila para el frame.
# Salva los registros que se van a usar: $s0, $t0 y $t1.
foo: addi $sp, $sp, -12 # el frame ocupa 12 bytes
sw $t1, 8($sp) # guarda $t1
sw $t0, 4($sp) # guarda $t0
sw $s0, 0($sp) # guarda $s0

## Slide 128: Pila
Pila del sistema antes y después de guardar el stack frame de foo.

## Slide 129: Segmento de texto
# Código del procedimiento.
# Los argumentos g, h, i, y j están en $a0, $a1, $a2 y $a3, respectivamente.
add $t0, $a0, $a1 # $t0 = g + h
add $t1, $a2, $a3 # $t1 = i + j
sub $s0, $t0, $t1 # $s0 = $t0 - $t1
move $v0, $s0 # el valor se regresa en $v0

## Slide 130: Segmento de texto
# Epílogo de la función.
# Restaura los valores de $t0, $t1 y $s0 sacándolos de la pila.
# Regresa el control al procedimiento llamador.
lw $s0, 0($sp) # restaura $s0
lw $t0, 4($sp) # restaura $t0
lw $t1, 8($sp) # restaura $t1
addi $sp, $sp, 12 # ajusta la pila
jr $ra # brinca al llamador

## Slide 131: Pila
Pila del sistema antes y después de que foo regrese.

## Slide 132: Constantes de 32 bits
A veces se necesita manejar constantes o direcciones de 32 bits.
La instrucción addi tiene formato I y solo maneja constantes de 16 bits.
addi $t0, $zero, 0x1234

## Slide 133: Constantes de 32 bits
Para cargar constantes de 32 bits se utilizan dos instrucciones:
lui – load upper immediate.
ori – OR immediate.

## Slide 134: Ejemplo
Cargar 0000 0000 0011 1101 0000 1001 0000 0000 en $s0.
Se escribe en base 16: 0x003d0900
lui $s0, 0x3d
ori $s0, $s0, 0x0900

## Slide 135: Addressing mode
Se puede traducir como “modo de direccionamiento.”
Especifica cómo calcular la dirección de memoria efectiva de un operando.
Se utiliza la información contenida en registros y/o constantes contenidas dentro de una instrucción.

## Slide 136: Direcciones en jumps
Los jumps utilizan el formato J: 6 bits para el opcode y 26 bits para la dirección.
Ejemplo:
39700 j Label
… ...
40000 Label: …
La instrucción j genera el siguiente código:

## Slide 137: Direcciones en jumps
Donde:
2 es el opcode de j.
10000 es la dirección en palabras.
A esto se le llama direccionamiento seudodirecto.

## Slide 138: Direcciones en branches
Los brincos condicionales (branches) son relativos al contador de programa (PC).
Ejemplo:
1000 beq $s0, $s1, Exit
… …
1400 Exit: …
Genera el siguiente código:
000100 10000 10001 0000000001100011
beq $s0 $s1 99

## Slide 139: Direcciones en branches
Por conveniencia, el PC se incrementa en 4 antes de checar la condición.
El brinco es relativo a la siguiente instrucción (PC + 4).
La diferencia se calcula en palabras no en bytes.
Hay 99 palabras entre 1004 y 1400.
A esto se le llama direccionamiento relativo al PC.

## Slide 140: Ejemplo

## Slide 141: Brincos lejanos
beq y bne son formato I.
Solo hay 16 bits para guardar el offset del brinco.
Para brincos lejanos se puede usar un j.
Por ejemplo
beq $s0, $s1, L1
Se puede reemplazar por:
bne $s0, $s1, L2
j L1
L2: …

## Slide 142: Adressing modes
En MIPS:
Inmediato. El operando es una constante. Ej: addi $s0, $s0, 4
Registro. El operando es un registro. Ej: jr $ra
Base. El operando está en memoria con dirección dada por la suma de un registro base y una constante. Ej: lw $s0, 4($t0)

## Slide 143: Modos de direccionamiento
Relativo al PC. La dirección es la suma del PC y una constante. Ej: beq $s0, $s1, L1
Seudodirecto. La dirección consta de los 26 bits guardados en la instrucción concatenados con la parte alta del PC. Ej: j Loop

## Slide 144: Resumen
Instrucciones sencillas, todas de 32 bits.
Tres formatos de instrucción:
  R – los operandos son registros.
  I – un operando es inmediato.
  J – brincos.

## Slide 145: Resumen
Arquitectura load/store.
Los datos deben estar en registros para realizar operaciones aritméticas o lógicas.
Las únicas instrucciones que accesan la memoria son las instrucciones de transferencia de datos.
Byte addressing con memoria alineada.
Las palabras comienzan en direcciones múltiplos de 4.
232 bytes con direcciones de 0 a 232 – 1.

## Slide 146: Resumen
El registro $zero siempre contiene valor 0.
Los registro $at, $k0, $k1 están reservados y no deben usarse en programas.
Los registros $gp, $sp, $fp y $ra son de propósito especial.
En particular $sp, $fp y $ra se usan en las llamadas.
El registro $gp es el apuntador global (global pointer). Por default vale 0x10008000. Se puede usar para apuntar al final de los datos estáticos y comienzo de los datos dinámicos.

## Slide 147: Resumen
El registro $sp es el stack pointer, que apunta al tope de la pila.
El registro $fp es el frame pointer. Se puede usar para apuntar al stack frame.
$ra guarda la dirección de retorno de una llamada a función. La instrucción jal actualiza $ra de forma automática.

## Slide 148: Resumen
Los registros $t0 a $t9 son para temporales de vida corta.
Los registros $s0 a $s7 son para temporales de vida larga.
Los registros $a0 a $a3 se usan para pasar argumentos.
Los registros $v0 y $v1 se usan para regresar valores.