## Slide 1: El procesador
Datapath y control

## Slide 2: Introducción
El procesador o CPU (unidad central de procesamiento) sigue las instrucciones del programa al pie de la letra. Suma y compara números, ordena activarse a los dispositivos de I/O, etc.
El procesador consta de dos componentes:
  El datapath. Ejecuta operaciones aritméticas y lógicas.
  El control. Ordena al datapath, memoria y dispositivos de I/O lo que hay que hacer de acuerdo al programa.

## Slide 3: MIPS simplificado
Se examinará una implementación que incluye un subconjunto de instrucciones MIPS:
Instrucciones de referencia a memoria: load word (lw) y store word (sw).
Instrucciones aritmético-lógicas: suma (add), resta (sub), and, or y set on less than (slt).
Instrucciones de brincos: brinca si igual (beq) y brinco incondicional (j).

## Slide 4: Implementación
La implementación de las distintas instrucciones tiene varias acciones en común.
Los primeros dos pasos son iguales:
Enviar el PC (contador de programa) a la memoria y sacar la siguiente instrucción (ciclo de fetch).
Leer uno o dos registros del banco de registros.
Lo siguiente depende de la clase de instrucción, pero es parecido sin importar el opcode exacto.

## Slide 5: Ciclo de fetch
Lee una instrucción e incrementa el PC.

## Slide 6: Banco de registros
Dos puertos de lectura y uno de escritura.

## Slide 7: Implementación
Todas las instrucciones, excepto el brinco incondicional (instrucción j), usan la ALU (unidad aritmético-lógica).
Las instrucciones de referencia a memoria para calcular direcciones.
Las instrucciones aritmético-lógicas para su operación.
Los brincos para evaluar la condición.

## Slide 8: ALU
ALU operation |  |  |  | Result
C3 | C2 | C1 | C0 | 
0 | 0 | 0 | 0 | AND
0 | 0 | 0 | 1 | OR
0 | 0 | 1 | 0 | suma
0 | 1 | 1 | 0 | resta
0 | 1 | 1 | 1 | set on less than
1 | 1 | 0 | 0 | NOR

## Slide 9: Implementación
Después de usar la ALU:
Las instrucciones de referencia a memoria accesan la memoria para cargar o guardar un dato.
Las instrucciones aritmético-lógicas guardan el dato de la ALU en un registro.
Los brincos, dependiendo de la condición, cambian el contador de programa (PC) o lo incrementan en 4.

## Slide 10: Implementación
Se utilizan los siguientes componentes:
Componentes principales: banco de registros, memoria de instrucciones, memoria de datos y ALU.
Componentes extras: dos sumadores, dos unidades de corrimiento, cuatro multiplexores y un extensor de signo.

## Slide 11: Multiplexor (mux)
El multiplexor tiene 2n entradas de datos, una salida y n bits de selección.
Los bits de selección se usan para decidir cuál entrada pasa a la salida.
Mux 2 a 1

## Slide 12: Multiplexor (mux)
Mux 4 a 1.
Mux 8 a 1.

## Slide 13: Full adder / sumador completo
Entrada: 2 números de 32 bits y 1 bit de carry.
Salida: 1 número de 32 bits y 1 bit de carry.

## Slide 14: Extensor de signo
Entrada: un número de 2 bytes.
Salida: el mismo número extendido a 4 bytes.

## Slide 15: Unidad de shift
Entrada: un número de 4 bytes.
Salida: el mismo número recorrido 2 bits a la izquierda.

## Slide 16: Memoria de datos

## Slide 17: Señales de control

## Slide 18: Implementación: datapath y control
Fuente: COD 5, p. 271