## Slide 1: Memoria
Introducción

## Slide 2: Locality
Locality. Principio que establece que en un instante dado un programa accesa un espacio pequeño de su espacio de direcciones.
Locality en tiempo. Si un ítem es accesado, es posible que vuelva a ser accesado pronto.
Locality en espacio. Si se accesa un ítem, es posible que los ítems con direcciones cercanas van a ser accesados pronto.
Para tomar ventaja del principio de locality, se establece una jerarquía de memoria.

## Slide 3: Jerarquía de memoria
Una jerarquía de memoria consiste de múltiples niveles de memoria con diferentes velocidades y tamaños.
Las memorias rápidas son más caras que las memorias lentas y por lo tanto son más pequeñas.
La memoria rápida está cerca del procesador y la memoria lenta está debajo.

## Slide 4: Jerarquía de memoria
Fuente: COD-RISC2, p. 389

## Slide 5: Jerarquía de memoria
La jerarquía de memoria consta de varios niveles pero la información se copia solo entre niveles adyacentes a la vez.
En el nivel superior, la unidad mínima de información que se copia es el bloque o línea.
En la mayoría de los sistemas, un dato no puede estar en el nivel i a menos que esté también en el nivel i + 1.

## Slide 6: Nivel superior e inferior
Fuente: COD5, p. 376

## Slide 7: Definiciones
Bloque o línea. Unidad mínima de información que puede estar o no en el caché.
Éxito (hit). Cuando el dato solicitado por el procesador está en el nivel superior.
Falla (miss). Cuando el dato solicitado por el procesador no está en el nivel superior y se tiene que buscar en el nivel inferior.
Tasa de éxitos (hit rate). Fracción de los accesos a la memoria encontrados en el nivel superior.

## Slide 8: Definiciones
Tasa de fallas (miss rate). Fracción de los accesos a la memoria no encontrados en el nivel superior. Equivale a (1 – tasa de éxitos).
Tiempo de éxito (hit time). Es el tiempo para determinar si el acceso es un éxito o una falla.
Castigo por falla (miss penalty). Tiempo para remplazar un bloque en el nivel superior con el correspondiente bloque del nivel inferior, mas el tiempo para entregar el bloque al procesador.

## Slide 9: Estructura de la jerarquía
Fuente: COD5, p. 378

## Slide 10: Tecnologías de memoria
En orden decreciente de precio:
SRAM (Static RAM). Cachés.
DRAM (Dynamic RAM). Memoria principal.
Memoria flash. Memoria secundaria.
Disco magnético. Memoria secundaria.

## Slide 11: Tecnologías de memoria

## Slide 12: Tecnologías de memoria
Fuente: COD-RISC2, p. 394