## Slide 1: Rendimiento del caché

## Slide 2: Rendimiento del caché
En este curso se verán dos métodos para medir el rendimiento de una memoria caché.
Medir el tiempo de ejecución contando los ciclos que se pierden por accesos a la memoria.
Medir el tiempo promedio de acceso a la memoria (AMAT).

## Slide 3: Ciclos perdidos
La memoria caché puede ser 10 veces más lenta que la CPU.
Cada vez que la CPU solicita un dato o instrucción no conviene que se quede esperando.
El programa se detiene (stall) mientras el caché responde.
Esos ciclos que se pierden se deben contar para calcular el tiempo de sistema.

## Slide 4: Ecuación del tiempo
Ecuación del tiempo de CPU original:
Donde:
es el tiempo de CPU.
es el número de ciclos de reloj utilizados por el programa.
es el período del reloj.

## Slide 5: Ecuación del tiempo
Los ciclos que hace el programa se pueden dividir en:
Ciclos de reloj usados en ejecutar el programa.
Ciclos de reloj perdidos en detenciones (stalls) por peticiones al sistema de memoria.

## Slide 6: Ecuación del tiempo
La ecuación del tiempo se convierte en:
Donde
es el tiempo de CPU.
es el número de ciclos de reloj utilizados por el programa.
es el número de ciclos perdidos por detenciones debido a peticiones a memoria.
es el período del reloj.

## Slide 7: Ciclos perdidos por detenciones
Los ciclos perdidos por detenciones de la memoria vienen principalmente de fallas de caché.
Se definen como los ciclos perdidos detenciones por lecturas más los ciclos perdidos detenciones por escrituras.

## Slide 8: Ciclos perdidos por detenciones
Los ciclos perdidos por detenciones de lectura se definen en términos de:
  Número de accesos de lectura por programa.
  El castigo por falla de lectura en ciclos de reloj.
  La tasa de fallas por lectura.

## Slide 9: Ciclos perdidos por detenciones
Los ciclos perdidos por detenciones de escritura dependen de la estrategia (write-through o write-back).
En write-through hay 2 fuentes de detenciones:
  Fallas de escritura, donde hay que cargar el bloque antes de continuar la escritura.
  Detenciones por el buffer de escritura, que ocurren cuando el buffer está lleno.

## Slide 10: Ciclos perdidos por detenciones
En sistemas bien diseñados las detenciones por el buffer de escritura se pueden ignorar.
En write-back hay posibles detenciones adicionales causadas por escribir el bloque del caché en la memoria. Se ignoran.
En la mayoría de organizaciones de caché los castigos por falla de lectura y escritura son iguales.

## Slide 11: Ejemplo 1
Un sistema con un caché dividido (split).
Tasa de fallas del caché de instrucciones: 2%.
Tasa de fallas del caché de datos: 4%.
Castigo por falla: 100 ciclos.
CPI: 2 sin detenciones de memoria.
¿Qué tanto mas rápido correría el procesador con un caché perfecto (sin fallas)?
Suponer las siguientes frecuencias de instrucciones de SPECint2000.

## Slide 13: Ejemplo 1
Para el caché de instrucciones:
Ciclos de detención = I x 0.02 x 100 = 2 x I
Para el caché de datos (loads y stores son 35%):
Ciclos de detención = I x 0.35 x 0.04 x 100 = 1.44 x I
Número total de ciclos de detención de memoria es 2 x I + 1.44 x I = 3.44 x I.
CPI con detenciones de memoria es 2 + 3.44 = 5.44.
El porcentaje de tiempo de ejecución perdido por detenciones de memoria es 3.44/5.44 = 63%.

## Slide 14: Ejemplo 1
El rendimiento con y sin detenciones se compara:
Tiempo de ejecución = I x CPI x Período de reloj.

## Slide 15: Ejemplo 1
El rendimiento de la CPU con caché perfecto es mejor por 5.44/2 = 2.77 veces.

## Slide 16: Ejemplo 2
Suponer que la velocidad de reloj de la computadora del ejemplo anterior se duplica, pero el tiempo de acceso a la memoria, las fallas de caché y la tasa de fallas son los mismas. ¿Cuánto más rápida será la computadora con el reloj más rápido?
Si la velocidad de reloj es el doble, el castigo por falla es de 2 x 100 = 200 ciclos.
Razón: castigo por falla = tiempo de acceso a la memoria x velocidad de reloj.

## Slide 17: Ejemplo 2
Número total de ciclos por detenciones de memoria: I x 0.02 x 200 + I x 0.35 x 0.04 x 200 = 6.8 x I.
CPI con detenciones de memoria: 2 + 6.8 = 8.8.
Porcentaje de tiempo de ejecución perdido por detenciones de memoria: 6.8 / 8.8 = 77%.
Se comparan la CPU del ejemplo 1 con la CPU del ejemplo 2 (tiene el doble de velocidad de reloj).
La CPU2 es 24% más rápida que la CPU1.

## Slide 18: Ejemplo 3
Suponer lo siguiente:
Velocidad del reloj = 200 MHz (5 ns por ciclo).
CPI = 1.1 con caché perfecto.
50% instrucciones aritmético/lógicas, 30% cargas y stores, 20% brincos.
10% de las instrucciones de memoria tienen un castigo por falla de 50 ciclos.
1% de los accesos al caché de instrucciones tienen un castigo por falla de 50 ciclos.

## Slide 19: Ejemplo 3
Calcular el CPI real.

## Slide 20: Ejemplo 3
CPI = CPI ideal + CPI con detenciones de memoria.
CPI = 1.1 + // CPI ideal
(0.3 x 0.1 x 50) + // Falla de datos
(1 x 0.01 x 50) = // Falla de instrucciones
1.1 + 1.5 + 0.5 = 3.1
El procesador es 3.1 veces más lento que si tuviera caché perfecto.
El 64.5% (2 / 3.1) del tiempo el procesador está detenido por la memoria.

## Slide 21: AMAT
Average Memory Access Time (tiempo promedio de acceso a memoria).
AMAT = Tiempo de éxito + tasa de fallas x castigo por falla.
El AMAT indica que el rendimiento es afectado por el tiempo de acceso a la memoria, incluyendo éxitos y fallas.

## Slide 22: Ejemplo
Encontrar el AMAT para una CPU con los siguientes datos:
Velocidad de reloj = 2 GHz
Castigo por falla = 20 ciclos
Tasa de fallas del caché = 5%
Tiempo de acceso al caché = 1 ciclo.
AMAT = 1 + 0.05 x 20 = 2 ciclos
Periodo = 1 / 2e9 = 0.5 ns
AMAT = 1 ns

## Slide 23: Mejorar el rendimiento
Opción 1: reducir el número de ciclos perdidos por detenciones de memoria.
castigo por falla = tiempo de acceso a la memoria x velocidad de reloj
Opción 2: reducir el AMAT.
AMAT = Tiempo de éxito + tasa de fallas x castigo por falla

## Slide 24: Mejorar el rendimiento
Factores del rendimiento: tasa de fallas del caché, castigo por falla, tiempo de éxito.
La tasa de fallas se reduce seleccionando un cache n-way con n mayor a la actual y/o un cache multinivel.
El castigo por falla se reduce seleccionando una memoria con acceso más rápido a la actual.

## Slide 25: Mejorar el rendimiento
El tiempo de éxito se puede reducir mediante un caché con capacidad para buscar en paralelo.

## Slide 26: AMAT vs asociatividad
Tamaño caché | Asociatividad |  |  | 
(KB) | 1-way | 2-way | 4-way | 8-way
1 | 7.65 | 6.60 | 6.22 | 5.44
2 | 5.90 | 4.90 | 4.62 | 4.09
4 | 4.60 | 3.95 | 3.57 | 3.19
8 | 3.30 | 3.00 | 2.87 | 2.59
16 | 2.45 | 2.20 | 2.12 | 2.04
32 | 2.00 | 1.80 | 1.77 | 1.79
64 | 1.70 | 1.60 | 1.57 | 1.59
128 | 1.50 | 1.45 | 1.42 | 1.44

## Slide 27: Conclusión
El rendimiento de un sistema de cachés se puede medir de dos formas:
  Midiendo el tiempo de ejecución contando los ciclos que se pierden por accesos a la memoria.
  Midiendo el tiempo promedio de acceso a la memoria (AMAT).
El rendimiento se puede mejorar afectando los factores del rendimiento: la tasa de fallas, el castigo por falla, el tiempo de éxito.