## Slide 1: Preguntas sobre cachés

## Slide 2: 4 Preguntas 4
4 preguntas respecto a la memoria caché:
¿Dónde se puede poner un bloque?
¿Cómo se encuentra un bloque?
¿Qué bloque debe ser reemplazado si es necesario?
¿Qué pasa en una escritura?

## Slide 3: Pregunta 1
¿Dónde se puede poner un bloque?
En mapeo directo en el lugar que le toque según su dirección.
En set associative en cualquier lugar dentro del conjunto que le toque.
En fully associative en cualquier lugar del caché.

## Slide 4: Pregunta 2
¿Cómo se encuentra un bloque?
En mapeo directo, buscando en el lugar que le toque y comparando la etiqueta.
En set associative, buscando en el conjunto que le toque y comparar etiquetas.
En fully associative, buscando en el caché comparando etiquetas.

## Slide 5: Pregunta 3
¿Qué bloque debe ser reemplazado si es necesario?
En mapeo directo no hay otra opción: el bloque nuevo reemplaza al anterior.

## Slide 6: Pregunta 3
En un caché asociativo por conjunto (n-way) o en uno totalmente asociativo (fully), hay opciones:
LRU (least recently used – el menos usado recientemente).
Aproximación LRU o FIFO (first-in first-out – el primero que entra es el primero en salir).
Aleatorio.

## Slide 7: Pregunta 4
¿Qué pasa en una escritura?
Si el dato está en el caché:
  Write-through: se escribe en el caché y en la memoria para evitar inconsistencias.
  Write-back: se escribe en el caché y solamente cuando es necesario en la memoria.

## Slide 8: Pregunta 4
Si el dato no está en el cache:
  Write allocate: se actualiza la memoria y se carga el dato en el caché.
  No write allocate: se actualiza la memoria y no se carga el dato en el caché.